XPZ-03A 频率电流转换器

一．概述

XPZ-03A频率电流转换器能将脉冲信号线性的转换成4-20mA恒定电流，外形采用标准导轨设计。从传感器来的转速脉冲信号经放大、整形成矩形波，隔离后转换成4-20mA 恒定电流信号，末级驱动采用VMOS场效应管，恒流特性好。

二、主要性能指标：

1）供电电源： 直流24VDC(18-36V)或交流220V,50Hz

2）输入信号阻抗： 10kΩ

3）输入信号波形：正弦波，矩形波，三角波均可

4）输入信号幅值：0.2~15V交流有效值

5）输出电流准确度：0.5% F.S.

6）输出负载能力：0-500Ω

7）使用环境：温度：-5～45℃，相对湿度：≤85%

8）外型：115长×75宽×70高

9）规格：根据用户需要制定

三、外形示意图

XPZ-03A频率电流转换器

71           满度  调零

75                                       高

宽         信 C  V 输 输

号 O  D 出 出

入 M  D 正 负 地 电源

导轨槽

115（长）

中间八孔为一组接线柱，用于连接传感器和供电电源。

左下角和右上角的两孔为安装孔。

侧面两孔（满度，调零）为微调开关。

上海旸谷自动化仪表有限公司

联系电话：51003168