- JC-LK型林格曼黑度计 简介：

JC-LK型林格曼黑度计是通过林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求，进行目视比较测定，供环保部门及工矿企业对环境污染和能源节约进行监的专用仪器。林格曼烟气浓度图是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法，共分为六级，分别是：0、1、2、3、4、5级，5级为污染最严重。林格曼烟气浓度图是19世纪末法国科学家林格曼所创立，其标准形式由六个不同黑度的长方形小块组成，其中白、全黑分别代表烟气黑度的0级和5级，其余4个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定，黑色条格的面积占20%为1级；占40%为2级；占60%为3级；占80%为4级。
JC-LK型林格曼黑度计具有体积小，视场大，测距远，速度快，精度高和携带方便，容易掌握等一系列优点，是一种监测烟尘烟气黑度的理想仪器。

二、JC-LK型林格曼黑度计 使用方法：
从皮袋中取出JC-LK型林格曼黑度计，取下目镜盖和物镜盖，然后将JC-LK型林格曼黑度计对准被监测的烟囱口，调节望远镜，使烟囱口冒出的黑烟清晰， 即可进行比较测定。测定时应注意以下几点：
观测时的照明光（即太阳的直射光或来自天空的照射光）应为侧光，与视线近似地成直角应避免正面光及背光
在阴雾情况下，由于天空背景较暗，读数时应记取稍偏低的级别 
烟囱出口背景上不要有山、树和建筑物之类暗黑的障碍物
观察时应代表锅炉正常运转状态，要求锅炉负荷保持在额定负荷的80%以上，此时不得向煤中加水，不得过量鼓风衡释
观测不能一次为准，每次间隔可掌握在0.1-1分钟之间，依次记录数据（每次观测瞬时黑度），如烟尘黑度处于二级之间， 留学中介美国留学加拿大留学可估计到 1/2 级黑度值，最后将测得的值取平均值，即为该烟尘的黑度 

JC-LK型林格曼黑度计用于各地的环境保护部门和各工矿企业对烟气黑度的测定。 测量距离远，清晰度高，准确度高，数码相机万用接口支架，便与拍照，可将结果记录下来，JC-LK型林格曼黑度计使用简单方便，一般工作人员即可操作。

三、JC-LK型林格曼黑度计 主要技术指标：

望远镜视角放大率10倍

望远镜观测距离10～2000米

物镜通光孔径70毫米

林格曼黑度等级0～5级

分划面摄像倍率2倍

外型尺寸：600*105*105

配三角支架

配数码相机万用接口支架，可接普通数码相机及数码单反相机。

四、JC-LK型林格曼黑度计 保养维护：仪器应放在通风干燥处，并远离酸碱等挥发笥或腐蚀性较强的化学药品
在使用过程中，应防止碰撞，仪器外表及花纹橡胶也应避免接触有机溶剂
远望远镜物镜、目镜等内部零件均经检验并加以密封，不要任意拆开。镜面如有灰尘污垢可用镜头刷或镜头纸掸去 
每次用毕，须将目、物镜盖分别盖好，外表擦试干净，然后装入袋内