用途

该仪器是根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ482-2009《环境空气二氧化硫的测定》和HJ479-2009《环境空气中氮氧化物的测定》设计而成。并且申请了实用新型专利，专利号：ZL 2010 2 0240599.3

应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物，集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器，适用无人值守全天候工作。该仪器集大气气体采样中的小时均值和日均值，及中流量TSP、PM10、PM2.5采样于一体。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等领域进行大气中有害气体及颗粒物样品的采集。

性能特点

1、仪器采用微电脑控制智能化程度高、均采用电子流量计、流量稳定、运行可靠、噪音低等特点。

2、集采大气与颗粒物于一体。仪器集成了气体采样日均值，时均值及中流量颗粒物采样三种功能于一体，自动切换。摒弃了需多台仪器人工值守的弊端，节省人力、物力。

3、采用进口宽温OLED显示屏，良好的人机界面图文并茂，操作方便，中文图形显示，可在超低温环境中工作。

4、微电脑同时控制四组时均大气采样、一组日均大气采样共5组平行样（即10只样品）和一路颗粒物三套采样系统，均采用进口直流无刷抽气泵，无故障使用时间大于10000小时。

5、采用进口传感器，采样流量精度高，稳定性好，可测量大气压力、温度，可根据压力及温度，自动进行流量换算。

6、具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。可设置采样流量，开机时间，采样时间，间隔时间，循环次数等参数。

7、自动故障保护功能，在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。

8、内置可充电电池，停电时保存数据，来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

9、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

10、具有气路颜色识别功能，方便用户辨别气路。

11、采样数据自动记忆设置，下次开机优先采用，实现一键采样。

12、内置恒温箱，采用进口半导体模块制冷，长效电热膜加热，使用寿命长，温度控制精度高，设定温度范围大，当环境温度低于或高于设定温度时，恒温箱自动加热或制冷至设定温度。

13、三脚架云台式设计方便用户使用，切割器均采用铝合金材质抗静电吸附。

14、数据存储功能，可存储数据10000组，既可快速打印也可电脑通讯，方便数据存储。

15、具有软件标定、密码保护功能。通过键盘即可对仪器流量、温度等进行标定；维护及标定需输入密码，保证仪器安全，不会被轻易的修改出错。并且提供自动恢复出厂设置的功能。

技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气时均恒流采样（四路） | （0.1 ~ 1）L/min（0.5~2 L/min订制） | 0.001L/min | ≤2% |
| 大气日均恒流采样（双路） | 0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
| 大气恒温温控范围 | (15~30) ℃，出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
| 粉尘采样流量 | （50～150）L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 计前压力 | （-30~0）Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % |
| 滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm |
| 最大采样累计时间 | 99999h |
| 最大采样累计体积 | 999999L |
| 控制方式 | 自动或手动，24小时内任意设定开关机时间 |
| 开机时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 延时时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 定时开机 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 间隔时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 大气压 | （70～130）Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 流量稳定性 | ≤2%（在阻力变化3 Kpa ~6Kpa，电网波动≤±10%） |
| 流量响应 | <5S |
| 计时精度 | 24小时±2S |
| 采样次数 | 1～99次 |
| 断电保护时间 | 大于3年 |
| 计前温度 | （-30～+99）℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 噪声 | ＜50dB(A) |
| 功耗 | ＜20W（不含加热器及恒温箱） |
| 外形尺寸 | （长450×宽350×高400）mm |
| 整机重量 | 约20kg |